Formularz nr 4 do SIWZ

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEJ ŁADOWARKI KOŁOWEJ WRAZ Z OSPRZĘTEM

| L.p. | Parametry techniczne bezwzględnie wymagane | Parametry oferowanej maszyny | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rok produkcji: 2020 | TAK/NIE |  |
| 2. | Maszyna fabrycznie nowa | TAK/NIE |  |
| 3. | Maszyna nie jest prototypem ani pierwszym modelem z serii | TAK/NIE |  |
| 4. | Udźwig maksymalny na widłach (minimum 4000 kg) wynosi: | …………. kg |  |
| 5. | Wysokość podnoszenia (minimum 7,0 m) wynosi: | ............ m |  |
| 6. | Udźwig na pełnej wysokości (minimum 2250 kg) wynosi: | …………. kg |  |
| 7. | Konstrukcja maszyny bez podpór roboczych (bez stabilizatorów) | TAK/NIE |  |
| 8. | Zbiornik paliwa (minimum 120l) ma pojemność: | ………….. l |  |
| 9. | Długość maszyny (maksymalnie bez osprzętu 5 m) wynosi: | ............ m |  |
| 10. | Wysokość maszyny (maksymalnie 2,5 m) wynosi: | ............ m |  |
| 11. | Silnik wysokoprężny, bez filtra cząstek stałych DPF, spełniający europejskie normy niskiej emisji spalin Stage IV lub V, którego moc (minimum 80kW) wynosi: | ………… kW |  |
| 12. | Skrzynia biegów półautomatyczna, pozwalająca na płynie zmianę biegów pod obciążeniem, 4 biegi do tyłu jak i do przodu. | TAK/NIE |  |
| 13. | Sterowanie pracą maszyny za pomocą pojedynczego joysticka z dodatkową możliwością wyboru kierunku jazdy, zmiany biegów oraz wysuwaniem i wsuwaniem teleskopu | TAK/NIE |  |
| 14. | Napęd na obie osie 4x4. Obie osie skrętne oraz trzy tryby sterowania maszyną – przednia oś skrętna, obie osie skrętne, tryb „kraba” | TAK/NIE |  |
| 15. | Cztery koła równe | TAK/NIE |  |
| 16. | Układ hamulcowy uruchamiany hydraulicznie, olejowy, samoregulujący | TAK/NIE |  |
| 17. | Układ zapewniający samopoziomowanie szybkozłącza osprzętu podczas podnoszenia/opuszczania ramienia | TAK/NIE |  |
| 18. | Szybkozłącze ładowarkowe umożliwiające uzbrojenie maszyny w całą gamę osprzętów | TAK/NIE |  |
| 19. | Układ kierowniczy wspomagany | TAK/NIE |  |
| 20. | Układ hydrauliczny zasilany pompą o wydajności minimum 140l/min i ciśnieniu roboczym minimum 240 bar, umożliwiający wykonanie jednocześnie kilku funkcji roboczych w trzech niezależnych płaszczyznach | TAK/NIE |  |
| 21. | Układ elektryczny 12V | TAK/NIE |  |
| 22. | Sygnalizacja wizualna zanieczyszczenia filtra powietrza, niskiego ciśnienia oleju silnikowego i przekładniowego, wysokiej temperatury płynu chłodzącego, niskiego poziomu płynu chłodzącego, sygnał cofania | TAK/NIE |  |
| 23. | Światła robocze z przodu i tyłu maszyny | TAK/NIE |  |
| 24. | Pełne oświetlenie i oznakowanie sygnalizacyjne | TAK/NIE |  |
| 25. | Alarm stabilności | TAK/NIE |  |
| 26. | Szyba dachowa i czołowa zabezpieczona kratą, osłoną | TAK/NIE |  |
| 27. | Zbiornik oleju hydraulicznego (minimum 100l) ma pojemność: | ………….. l |  |
| 28. | Instalacja hydrauliczna do obsługi osprzętów z przodu maszyny | TAK/NIE |  |
| 29. | Rewers wentylatora chłodnicy | TAK/NIE |  |
| 30. | System satelitarnego monitorowania parametrów pracy maszyny z dostępem on-line | TAK/NIE |  |
| 31. | Wyłącznik prądu umieszczony poza komorą silnika | TAK/NIE |  |
| Wymagania dla kabiny |  |
| 32. | Kabina spełniająca normy ROPS/FOPS wyposażona w ogrzewanie | TAK/NIE |  |
| 33. | Klimatyzacja | TAK/NIE |  |
| 34. | Regulowany fotel operatora | TAK/NIE |  |
| 35. | Wycieraczka szyby przedniej i tylnej | TAK/NIE |  |
| 36. | Dwa lusterka wsteczne zewnętrzne | TAK/NIE |  |
| 37. | Prędkościomierz | TAK/NIE |  |
| 38. | Obrotomierz | TAK/NIE |  |
| 39. | Wskaźnik poziomu paliwa | TAK/NIE |  |
| 40. | Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego | TAK/NIE |  |
| 41. | Kontrola ciśnienia oleju | TAK/NIE |  |
| 42. | Wizualny i dźwiękowy wskaźnik przeciążenia ramienia teleskopowego | TAK/NIE |  |
| 43. | Licznik przepracowanych godzin | TAK/NIE |  |
| 44. | Zegar | TAK/NIE |  |
| 45. | Instalacja elektryczna przygotowana do podłączenia radia łączności wewnętrznej | TAK/NIE |  |
| Parametry techniczne łyżki |  |
| Łyżka (min. 2,2 m3 max. 2,5 m3) z wymiennym (przekręcanym) lemieszem ma pojemność: | …….. m3 |  |
| Parametry techniczne chwytaka |  |
| Długość ramion (od 1000 mm do 1200 mm) wynosi: | ……… mm |  |
| Maksymalny rozstaw: 2200 mm | TAK/NIE |  |

……………………………………………………………………………….. Podpis osoby lub osób uprawnionych do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy

………………………………

miejscowość, data