###### Formularz nr  7 do SIWZ

PARAMETRY TECHNICZNE MASZYNY NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

| L.p. | Wymaganie | TAK/NIE | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa urządzenia |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE MASZYNY |
| 1. | maszyna fabrycznie nowa wyposażona w silnik wysokoprężny: | TAK/NIE |  |
| 2. | poziom spalin zgodny z normą EU Stage IVB lub wyższy: | EU Stage ……… |  |
| 3. | urządzenie wyposażone w przynajmniej 2 podpory hydrauliczne; dopuszczalne jest urządzenie wyposażone w 1 podporę mechaniczną i jedną hydrauliczną: | TAK/NIE |  |
| 4. | czyszczenie bębna za pomocą szczotek o regulowanym położeniu: | TAK/NIE |  |
| 5. | sterowanie maszyny z pulpitu w maszynie jak i z pilota (pilot na wyposażeniu maszyny): | TAK/NIE |  |
| 6. | taśmy składane i rozkładane hydraulicznie: | TAK/NIE |  |
| 7. | podwozie kołowe na dwóch osiach, opony odporne na przebicie: | TAK/NIE |  |
| 8. | maszyna wyposażona w zaczep przelotowy ø40-50 mm oraz zaczep kulowy: | TAK/NIE |  |
| 9. | wydajność min. 100 m3/h lub 70 ton/h dla materiału typu kompost/stabilizat: | ………. m3 ……..…. ton/h |  |
| 10. | okres gwarancji 36 miesięcy lub 6000 mth, co nastąpi pierwsze: | ……. m-cy …… 6000 mth |  |
| 11. | czujnik przeciążeniowy zasypu: | TAK/NIE |  |
| 12. | układ centralnego smarowania lub centralne listwy smarownicze: | TAK/NIE |  |
| 13. | obustronne zabezpieczenie przed niepożądanym wjazdem bocznym pod maszynę: | TAK/NIE |  |
| 14. | optyczna informacja o krytycznych stanach pracy maszyny: | TAK/NIE |  |
| 15. | napęd hydrauliczny podzespołów urządzenia: | TAK/NIE |  |
| 16. | wszystkie taśmy o podwyższonej wytrzymałości, odporne na kwasy organiczne z bioodpadów i olejoodporne gr. taśm min. 8 mm: | TAK/NIE ….. mm |  |
| 17. | odpowiednią ilość wyłączników awaryjnych właściwie oznakowanych: | TAK/NIE |  |
| 18. | maszyna wyposażona w pełne oświetlenie drogowe: | TAK/NIE |  |
| 19. | masa własna urządzenia gotowego do pracy max. 16 Mg: | …….. Mg |  |
| 20. | długość maksymalna urządzenia przygotowanego do transportu 12000 mm, a szerokość maksymalna 2600 mm: | dł. …….. szer. ……… |  |
| 21. | licznik motogodzin: | TAK/NIE |  |
| 22. | gaśnica: | TAK/NIE |  |
| 23. | komplet niezbędnych narzędzi w zamykanej skrzynce / schowku (m. in. klucz do kół, smarownica): | TAK/NIE |  |

| Napęd główny |
| --- |
| 1. | silnik wysokoprężny o mocy w przedziale 55 - 90 kW: | …. kW |  |
| 2. | silnik wraz z osprzętem umieszczony na konstrukcji ramowej umożliwiającej wysuniecie: | TAK/NIE |  |
| 3. | zbiornik paliwa o pojemności umożliwiającej nieprzerwaną pracę przez minimum 30h: | TAK/NIE |  |
| 4. | wyrzut spalin umożliwiający podpięcie do odciągu miejscowego: | TAK/NIE |  |
| 5. | pulpit sterowniczy z kompletnym sterowaniem przesiewacza i kontrolą pracy głównego silnika: | TAK/NIE |  |
| 6. | zabezpieczenie silnika umożliwiające wyłączenie silnika przy jego przeciążeniu: | TAK/NIE |  |
| 7. | wentylator chłodnicy silnika o zmiennym kierunku obrotów (automatyczny rewers): | TAK/NIE |  |
| 8. | chłodnica silnika odporna na korozję i niezapychająca się dzięki np. szerokim odstępom między żebrami chłodzącymi: | TAK/NIE |  |
| Podwozie |
| 1. | przystosowane do holowania przy pomocy ciągnika lub samochodu po drogach publicznych (posiadające dopuszczenie do ruchu): | TAK/NIE |  |
| 2. | wykonane jako przyczepa na osi min. tandemowej: | TAK/NIE |  |
| 3. | wyposażone w układ hamulcowy z systemem ABS, EBS oraz oświetlenie drogowe: | TAK/NIE |  |
| 4. | wyposażone w specjalny uchwyt umieszczony na końcu dyszla pociągowego, umożliwiający jego przesuwanie przy pomocy ładowarki: | TAK/NIE |  |
| 5. | maszyna wyposażona w pełne oświetlenie drogowe: | TAK/NIE |  |
| Zasobnik przesiewacza: |
| 1. | pojemność minimum 5,0 m3: | …….. m3 |  |
| 2. | wysokość zasypywania maks. 2950 mm: | ……. mm |  |
| 3. | wymiary kosza zasypowego min. (dł. szer.) 3,0 m x 1,6 m: | dł. szer. ….... …... |  |
| 4. | przenośnik w zasobniku szerokości 1 000 – 1 300 m: | …….. mm |  |
| 5. | na dnie zasobnika ułożony przenośnik odbierający z napędem hydraulicznym: | TAK/NIE |  |
| 6. | burty zasobnika z materiału trudnościeralnego: | TAK/NIE |  |
| 7. | wewnętrzna strona zasobnika zabezpieczona blachą z materiału trudnościeralnego, odpornego na agresywne odpady biodegradowalne: | TAK/NIE |  |
| 8. | taśmociąg zasobnika odporny na agresywne środowisko odpadów biodegradowalnych z regulacją prędkości podawania odpadów do bębna przesiewającego: | TAK/NIE |  |
| Bębny sita: |
| 1. | wymiary: |
|  | średnica bębna min 1.800 mm | ……. mm |  |
|  | długość bębna 4.500-5.500 mm | ……. mm |  |
|  | efektywna powierzchnia sita przynajmniej 21 – 26 m² | ………. m2 |  |
| 2. | sito bębnowe ułożone na rolkach wyłożonych materiałem trudnościeralnym: | TAK/NIE |  |
| 3. | czyszczenie powierzchni sita przy pomocy specjalnej szczotki walcowej o dużej średnicy min. 650 mm: | …… mm |  |
| 4. | szczotka oczyszczana przy pomocy zbieraka: | TAK/NIE |  |
| 5. | prędkość obrotów bębna sita regulowana: | TAK/NIE |  |
| 6. | pierwsze sito o oczkach w kształcie kwadratu 20x20 mm, gr. ścianki sita min. 6 mm: | TAK/NIE |  |
| 7. | drugie sito o oczkach w kształcie koła ø100 mm, grubość ścianki sita min. 8 mm: | TAK/NIE |  |
| 8. | trzecie sito o oczkach w kształcie koła ø 12 mm, grubość ścianki sita min. 6 mm: | TAK/NIE |  |
| 9. | łatwa i szybka wymiana bębna przesiewającego np. przy pomocy ładowarki, bez konieczności demontażu podzespołów maszyny: | TAK/NIE |  |
| Napęd bębna przesiewającego: |
| 1. | napęd przenoszony z silnika hydraulicznego poprzez łańcuch rolkowy na gładki stalowy kołnierz sita bębna lub za pomocą łańcuchowej albo bez cięgnowej przekładni zębatej, zapewniający bezpoślizgową i cichą pracę bębna: | TAK/NIE |  |
| 2. | automatyczne napinanie łańcucha napędzającego sito w zależności od jego obciążenia podczas pracy – nie wymagane dla napędu za pomocą bez cięgnowej przekładni zębatej: | TAK/NIE |  |
| 3. | regulowana szybkość obrotu bębna: | TAK/NIE |  |
| Przenośnik odbierający wzdłużny (pod bębnem przesiewającym): |
| 1. | długość całkowita do 5500 mm: | ….. mm |  |
| 2. | szerokość minimum 1000 mm: | ….. mm |  |
| 3. | taśma gładka: | TAK/NIE |  |
| 4. | napęd taśmy silnikiem hydraulicznym: | TAK/NIE |  |
| 5. | taśma przenośnika odporna na kwasy organiczne z bioodpadów: | TAK/NIE |  |
| Przenośnik odbierający frakcję podsitową z prawej strony: |
| 1. | długość całkowita do 5500 mm: | ….. mm |  |
| 2. | szerokość 800 – 1000 mm: | ….. mm |  |
| 3. | taśma wyposażona w zbieraki: | TAK/NIE |  |
| 4. | napęd taśmy silnikiem hydraulicznym: | TAK/NIE |  |
| 5. | regulacja prędkości posuwu taśmy: | TAK/NIE |  |
| 6. | hydrauliczne rozkładanie, składanie oraz ustawienie nachylenia taśmy: | TAK/NIE |  |
| 7. | wysokość zrzutu regulowana bezstopniowo max. 3 200 mm: | ….. mm |  |
| Przenośnik poprzeczny frakcji podsitowej: |
| 1. | taśma gładka: | TAK/NIE |  |
| 2. | napęd taśmy silnik hydrauliczny: | TAK/NIE |  |
| Przenośnik odbierający frakcję nadsitową: |
| 1. | bezstopniowa regulacja prędkości: | TAK/NIE |  |
| 2. | wykonanie: przenośnik o konstrukcji metalowej, hydraulicznie składany i rozkładany z gumową taśmą roboczą: | TAK/NIE |  |
| 3. | bezstopniowe, hydrauliczne ustawienie nachylenia przenośnika: | TAK/NIE |  |
| 4. | długość całkowita do 5500 mm: | ….. mm |  |
| 5. | szerokość przenośnika 800 – 1000 mm: | ….. mm |  |
| 6. | taśma ze zbierakami: | TAK/NIE |  |
| 7. | napęd taśmy hydrauliczny: | TAK/NIE |  |
| 8. | wysokość zrzutu regulowana bezstopniowo max. 4 000 mm: | ….. mm |  |
| 9. | przygotowany pod współpracę z separatorem powietrznym frakcji nadsitowej: | TAK/NIE |  |
| Wymagane dokumenty i świadectwa (w języku polskim) do przekazania wraz z przesiewaczem bębnowym |
| 1. | świadectwo zgodności CE: | TAK/NIE |  |
| 2. | Instrukcja obsługi - dokumentacja techniczno-ruchowa, w tym potwierdzająca spełnienie norm emisji spalin i hałasu: | TAK/NIE |  |
| 3. | katalog części zamiennych: | TAK/NIE |  |
| 4. | karta gwarancyjna: | TAK/NIE |  |

.........................................                                                                             ...................................................................

( miejscowość, data  )		( podpisy i pieczątki osób                        upoważnionych do podpisania oferty )