Formularz nr 5 – Parametry techniczne ładowarki kołowej wraz z osprzętem

| Producent ładowarki kołowej wraz z osprzętem |  |
| --- | --- |
| Kraj producenta |  |
| Marka, typ i model |  |
| Rok produkcji |  |

| Uwaga: Parametry z wpisanymi przez Zamawiającego wartościami w kolumnie „Wymagane parametry techniczno - użytkowe” należy traktować jako minimalne. Oferty, które nie spełniają tych wymagań, zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. |
| --- |
| WYMAGANE PARAMETRY | TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE * |
| TECHNICZNO -UŻYTKOWE |  |  |
| Parametry techniczne ładowarki kołowej |
| Maszyna fabrycznie nowa z 2018 r., pochodząca z produkcji seryjnej i nie będąca prototypem, której główne podzespoły (rama, mosty) pochodzą od jednego producenta |  |  |
| Maszyna napędzana silnikiem wysokoprężnym z doładowaniem o pojemności skokowej minimum 6,6l, chłodzonym cieczą, spełniającym wymagania normy emisji spalin na poziomie nie gorszym niż EU Stage IV lub TIER 4 |  |  |
| Maksymalna moc silnika wg normy SAE J1995/ISO14396 powyżej 140 kW |  |  |
| Maksymalny moment obrotowy wg normy SAE J1995/ISO14396 powyżej 940 Nm, |  |  |
| Hydrauliczna siła odspajania/zrywania maszyny bazowej z łyżką prostą o pojemności poniżej 3,9 m3 minimum 155 kN |  |  |
| Wyposażona w tzw. mokry filtr powietrza dolotowego do silnika lub suchy z automatycznym usuwaniem zanieczyszczań |  |  |
| Rzeczywista masa bazowej maszyny z łyżką prostą o pojemności mniejszej niż 3,9 m3 powyżej 18 400 kg |  |  |
| Wyposażona w firmowy układ hydrauliczny reagujący na zmienne obciążenie, zasilany pompą osiowo-tłoczkową zapewniającą: wydatek 120 l/min lub większy i ciśnienie robocze 260 bar lub wyższe |  |  |
| Wyposażona w dodatkową pompę hydrauliczną zasilającą napęd wentylatora chłodnicy |  |  |
| Wentylator chłodnicy o zmiennym kierunku obrotów, napędzany hydraulicznie |  |  |
| Chłodnica silnika odporna na korozję i niezapychająca się dzięki szerokim odstępom między żebrami chłodzącymi |  |  |
| Wyposażona w skrzynię przekładniową automatyczną co najmniej 4 biegi do przodu i co najmniej 3 do tyłu lub przekładnię hydrostatyczną z elektronicznym sterowaniem zakresami biegów |  |  |
| Wyposażona w most tylny – wahliwy z oscylacją minimum +/- 10 º lub wyższą |  |  |
| Wyposażona w osłony przewodów hamulcowych na przednim i tylnym moście |  |  |
| Wyposażona w dwuobwodowe hamulce hydrauliczne, tarczowe, całkowicie zamknięte, chłodzone obiegowo olejem |  |  |
| Wyposażona w hamulec postojowy/awaryjny |  |  |
| wyposażona w układ hamulcowy zgodny z 3450 i 71/320/WE |  |  |
| wyposażona w standardowe ramię z hydraulicznie sterowanym szybkozłączem i z odpowiednim przyłączem dla hydrauliki osprzętu roboczego, |  |  |
| szybkozłącze kompatybilne z posiadanym już osprzętem np. typu zamiatarka, łyżka wysokiego wysypu itp. – w załączeniu płyty szybkozłącza posiadanego osprzętu, |  |  |
| Minimalny skręt ramy przegubowej ma wynosić co najmniej 37o w prawo i co najmniej 37o w lewo |  |  |
| Wyposażona w zaczep awaryjny ze sworzniem |  |  |
| Wyposażona w opony przemysłowe o podwyższonej wytrzymałości klasy L5 |  |  |
| Wyposażona w dwa dodatkowe koła z oponami klasy L5 (takie same jak założone na ładowarce) |  |  |
| Wyposażona w pełne błotniki kół przednich i tylnych |  |  |
| Układ wydechowy silnika z wylotem skierowanym ku górze |  |  |
| Maszyna wyposażona w układ centralnego smarowania wraz ze smarowaniem szybkozłączy |  |  |
| Wysokość maszyny bazowej maksymalnie 3,4 m |  |  |
| Wysokość podnoszenia mierzona do sworznia łyżki minimum 4,0 m |  |  |
| kabina operatora: zapewniająca widoczność 360o, winna spełniać normy ROPS i FOPS, wyposażona w komputer monitorujący pracę maszyny z wyświetlaczem komunikatów w języku polskim, wyposażona w przyciemniane szyby lub rolety przeciw słoneczne, fotel operatora z pneumatycznym zawieszeniem, podgrzewaniem, wyposażony w pas bezpie-czeństwa, możliwość zmiany kierunku jazdy i biegów w jednej dźwigni przy kierownicy lub za pomocą przełącznika umieszczonego na panelu z dźwigniami do sterowania funkcjami podnoszenia / opuszczania łyżki, sterowanie kierunkiem jazdy za pomocą standardowego koła kierowniczego, wyposażona w automatyczną klimatyzację, sterowanie ruchami wysięgnika za pośrednictwem dźwigienek umieszczonych po prawej stronie operatora, lusterka zewnętrzne podgrze-wane, kamera widoku wstecznego z wyświetlaczem w kabinie, wycieraczka szyby przedniej i tylnej ze spryskiwaczem, regulowana w dwóch płaszczyznach kolumna kiero-wnicza, maksymalny poziom hałasu wewnątrz kabiny nie więcej niż 69 dB(A), wyposażona w nadciśnieniowy nawiew powietrza i w filtr węglowy do redukcji odorów wyposażona w zawieszenie odporne przeciw drganiom, radioodtwarzacz CD, nadmuchy powietrza odmrażające na przednią i tylną szybę. |  |  |
| Wyposażenie przystosowane do pracy z przedmiotową ładowarką |
| Wymagania | TAK/NIE | Parametry oferowane |
| Łyżka o pojemności co najmniej 3,4 m3, szerokości co najmniej 2600 mm z lemieszem prostym min. trójdzielnym (łyżka dla materiału o ciężarze max 1,0 t/m3) |  |  |
| Łyżka o pojemności co najmniej 5 m3, szerokości co najmniej 3600 mm z lemie-szem prostym min. trójdzielnym (łyżka dla materiału o ciężarze max 0,8 t/m3) |  |  |
| Lemiesze łyżek wykonane z materiału trudnościeralnego, z możliwością wymiany (przykręcane/odwrócenia) |  |  |
| Wszystkie w/w osprzęty muszą być zaopatrzone w szybkozłącza mechaniczne umożliwiające ich wymianę bez użycia specjalistycznych narzędzi do osprzętów |  |  |
| Pozostałe wymagane wyposażenie ładowarki |
| Wymagania | Tak/Nie | Parametry oferowane |
| Wyposażona w oświetlenie drogowe osłonięte: światła pozycyjne, mijania, drogowe, kierunkowskazy, światła stopu |  |  |
| Dodatkowo wyposażona w oświetlenie robocze LED: reflektory przednie pod dachem kabiny i tylne |  |  |
| Apteczka |  |  |
| Gaśnica |  |  |
| Komplet narzędzi w zamykanej skrzynce/ schowku (m. in. klucz do kół, smarownica itp.) |  |  |
| Trójkąt ostrzegawczy |  |  |
| Instalacja 12V/11A do podłączenia radia typu CB w posiadaniu Zamawiającego |  |  |
| Płyny eksploatacyjne w ilości umożliwiającej eksploatację pojazdu |  |  |
| Pomarańczowa lampa ostrzegawcza na kabinie „kogut” |  |  |
| Światła cofania z sygnalizacją dźwiękową |  |  |
| Automatyczny sygnał dźwiękowy informujący o cofaniu |  |  |
| Pozostałe wymagania |
| Wymagania | Tak/Nie | Oferowane przez Wykonawcę |
| Wymagane dokumenty i świadectwa do przekazania wraz z dostawą ładowarki: deklaracja zgodności CE katalog części zamiennych karta gwarancyjna instrukcja obsługi i konserwacji dokumentacja techniczno-ruchowa Dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim. W przypadku gdy są sporządzone w innym języku Zamawiający dopuszcza ich złożenie wraz z tłuma-czeniem na język polski. |  |  |
| Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na oferowany przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 24 miesiące lub 4000 mth (w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi pierwsze). |  |  |
| W okresie gwarancji bezpłatne przeglądy serwisowe (usługa, dojazd i materiały eksploatacyjne) wykonywane przez autoryzowany mobilny serwis producenta. |  |  |
| Zamawiający wymaga również, aby autoryzowany serwis maszyny (w tym silnikowy) znajdowała się w odległości dojazdu nie większej niż 100 km od ZGO S.A. w Bielsku-Białej – jako potwierdzenie należy wskazać dokładny adres autoryzowanego serwisu maszyny. |  |  |
| Wymagania co do montażu i uruchomienia urządzenia Zamawiający wymaga wykonania przez Wykonawcę czynności montażu i uruchomienia urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta. Czynności powinny być wykonywane przez wykwalifikowane osoby. W czynnościach uruchomienia będą uczestniczyć jako obserwatorzy pracownicy Zamawiającego |  |  |
| Szkolenie pracowników Zamawia-jącego (minimum 10 osób) Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia pracowników Zamawiającego, tak aby mogli oni samodzielnie prawidłowo prowadzić eksploatację urządzenia. Szkolenie skierowane będzie do operatorów i personelu inżynieryjno-technicznego oraz obejmować powinno czynności w zakresie obsługi, napraw i konserwacji urządzenia. Szkolenie odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego w wymiarze niezbędnym dla prowadzenia prawidłowej eksploatacji urządzenia. |  |  |

*Wykonawca wypełnia rubrykę „Parametry oferowane” i „Oferowane przez Wykonawcę”

Wraz z wypełnieniem Formularza nr 5 do IDW, Wykonawca przedstawi aktualny folder (Kartę katalogową lub DTR) przedstawiający parametry techniczne bazowej ładowarki kołowej wraz z osprzętem.

………………………………………………………………………………..

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

………………………………

miejscowość, data