Formularz nr 5 – Parametry techniczne zamiatarki chodnikowej wraz z osprzętem

| Producent zamiatarki chodnikowej wraz z osprzętem |  |
| --- | --- |
| Kraj producenta |  |
| Marka, typ i model |  |
| Rok produkcji |  |

| Uwaga: Parametry z wpisanymi przez Zamawiającego wartościami w kolumnie „Wymagane parametry techniczno - użytkowe” należy traktować jako minimalne. Oferty, które nie spełniają tych wymagań, zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. |
| --- |
| WYMAGANE PARAMETRY | TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE * |
| TECHNICZNO -UŻYTKOWE |  |  |
| Parametry techniczne zamiatarki chodnikowej |
| Maszyna fabrycznie nowa z 2018/19 r., pochodząca z produkcji seryjnej i nie będąca prototypem, której główne podzespoły (rama, mosty) pochodzą od jednego producenta |  |  |
| Maszyna napędzana silnikiem wysokoprężnym o pojemności skokowej minimum 2,0 l chłodzonym cieczą, bez filtra cząstek stałych, spełniającym wymagania normy emisji spalin na poziomie nie gorszym niż EU Stage III A |  |  |
| Moc silnika w granicach 30-36,9 kW |  |  |
| Napęd hydrostatyczny 4x4, |  |  |
| Dopuszczalna masa całkowita do 3,5 Mg, |  |  |
| Masa własna maszyny bazowej: 1,7 – 2,3 Mg, |  |  |
| Prędkość transportowa od 25-40 km/h, |  |  |
| Szerokość maszyny: 1100-1500 mm, |  |  |
| Zewnętrzny promień zawracania nie większy niż 3,5 m. |  |  |
| Zbiornik paliwa minimum 50 l |  |  |
| Konstrukcja przegubowa |  |  |
| Wyposażona w hak holowniczy, |  |  |
| Wyposażona w hamulec postojowy/awaryjny, |  |  |
| Wyposażona w system szybkiej wymiany osprzętu, |  |  |
| Wyposażona w opony drogowe standardowe |  |  |
| Wyposażona w pełne błotniki kół przednich i tylnych, |  |  |
| Wyposażona w oświetlenie zgodne z przepisami o ruchu drogowym oraz oświetlenie robocze. |  |  |
| Wysokość maszyny bazowej maksymalnie 2 m, |  |  |
| Wysokość wysypu/wyładunku zebranych zanieczyszczeń minimum 1550 cm, |  |  |
| Szerokość zamiatania płynnie regulowana w zakresie 1200-2400 cm, |  |  |
| Zbiornik na zmiotki ze stali nierdzewnej o pojemności minimum 1000 l, |  |  |
| Pojemnik na wodę w pojeździe bazowym z systemem jej recyklingu (zawracania, ponownego wykorzystania) minimum 190 l, |  |  |
| Certyfikat PM 10, |  |  |
| Kolorystyka producenta, |  |  |
| Kabina operatora dwuosobowa – operator i pomocnik, kierownica po prawej stronie: zapewniająca widoczność 360o; wyposażona w komputer monitorujący pracę maszyny z wyświetlaczem komunikatów w języku polskim lub piktogramów/ikon; wyposażona w przyciemniane szyby lub rolety przeciw słoneczne; fotel operatora z pneumatyczną możliwością regulacji położenia, wyposażony w pas bezpieczeństwa; sterowanie kierunkiem jazdy za pomocą standardowego koła kierowniczego; wyposażona w ogrzewanie i klimatyzację; lusterka zewnętrzne podgrzewane; kamera widoku wstecznego z wyświetlaczem minimum 7 cali w kabinie i trybem pracy nocnym; wycieraczka szyby przedniej ze spryskiwaczem; regulowana kolumna kierownicza; wyposażona w joystick wielofunkcyjny do sterowania osprzętem; maksymalny poziom hałasu wewnątrz kabiny nie więcej niż 76 dB(A); radioodtwarzacz CD; nadmuchy powietrza odmrażające na przednią i tylną szybę; prędkościomierz w km/h. Nadbudowa zamiatarki: zespół dwóch szczotek talerzowych o średnicy minimum 880 mm; prędkość obrotowa szczotek z możliwością płynnej regulacji w granicach minimum 0-110 obr/min; system szczotek ciągnionych z zabezpieczeniem przed uszkodzeniem w przypadku uderzenia w przeszkodę; płynnie regulowana szerokość zamiatania; po dyszy zraszającej na każdą ze szczotek; system ręcznego podnoszenia zbiornika na zmiotki w przypadku awarii hydrauliki; zbiornik na zmiotki ze stali nierdzewnej o pojemności minimum 1000 l wyposażony w system redukcji zapylenia, demontowany – z możliwością wymiany na inny osprzęt; szerokość ssawy minimum 650 mm; stojak na zbiornik i trzecią szczotkę. |  |  |
| Wyposażenie przystosowane do pracy z przedmiotową zamiatarką |
| Wymagania | TAK/NIE | Parametry oferowane |
| Głowica szorująca: szerokość robocza minimum 1200 mm, 3 szczotki rotacyjne o średnicy minimum 460 mm, zbiornik na środki czyszczące minimum 10 l, hydrauliczne sterowanie pracą szczotek, przynajmniej 1 dysza natryskowa na szczotkę, regulowana prędkość obrotowa szczotek i ich nacisk, listwa ssąca zamontowana z tyłu głowicy, zbiornik na wodę czystą minimum 190l, zbiornik na wodę brudną (zmiatki) minimum 1000l. wąż spustowy wody brudnej. Zintegrowana (zamontowana w pojeździe bazowym) myjka wysokociśnieniowa o ciśnieniu roboczym w przedziale 70-160 bar z wężem o długości minimum 8 m i lancą/ pistoletem natryskowym; Odkurzacz komunalny z elastyczną rura ssącą o długości minimum 3,2 m z lancą zasysającą. |  |  |
| Pozostałe wymagane wyposażenie zamiatarki |
| Wymagania | Tak/Nie | Parametry oferowane |
| Wyposażona w oświetlenie drogowe: światła pozycyjne, mijania, drogowe, kierunkowskazy, światła stopu |  |  |
| Dodatkowo wyposażona w oświetlenie robocze LED: reflektory przednie w połowie wysokości kabiny lub pod jej dachem |  |  |
| Apteczka |  |  |
| Gaśnica |  |  |
| Komplet narzędzi w zamykanej skrzynce/ schowku (m. in. klucz do kół, smarownica itp.) |  |  |
| Trójkąt ostrzegawczy |  |  |
| Instalacja 12V/11A do podłączenia radia typu CB w posiadaniu Zamawiającego |  |  |
| Płyny eksploatacyjne w ilości umożliwiającej eksploatację pojazdu |  |  |
| Pomarańczowa lampa ostrzegawcza na kabinie „kogut” |  |  |
| Światła cofania z sygnalizacją dźwiękową |  |  |
| Automatyczny sygnał dźwiękowy informujący o cofaniu |  |  |

| Pozostałe wymagania |
| --- |
| Wymagania | Tak/Nie | Oferowane przez Wykonawcę |
| Wymagane dokumenty i świadectwa do przekazania wraz z dostawą ładowarki: deklaracja zgodności CE katalog części zamiennych karta gwarancyjna instrukcja obsługi i konserwacji dokumentacja techniczno-ruchowa Dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim. W przypadku gdy są sporządzone w innym języku Zamawiający dopuszcza ich złożenie wraz z tłuma-czeniem na język polski. |  |  |
| Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na oferowany przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 24 miesiące lub 4000 mth (w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi pierwsze). W okresie gwarancji bezpłatne przeglądy serwisowe (usługa, dojazd i materiały eksploatacyjne) wykonywane przez autoryzowany mobilny serwis producenta |  |  |
| W okresie gwarancji bezpłatne przeglądy serwisowe (usługa, dojazd i materiały eksploatacyjne) wykonywane przez autoryzowany mobilny serwis producenta. |  |  |
| Zamawiający wymaga również, aby autoryzowany serwis maszyny (w tym silnikowy) znajdowała się w odległości dojazdu nie większej niż 100 km od ZGO S.A. w Bielsku-Białej – jako potwierdzenie należy wskazać dokładny adres autoryzowanego serwisu maszyny. |  |  |
| Wymagania co do montażu i uruchomienia urządzenia Zamawiający wymaga wykonania przez Wykonawcę czynności montażu i uruchomienia urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta. Czynności powinny być wykonywane przez wykwalifikowane osoby. W czynnościach uruchomienia będą uczestniczyć jako obserwatorzy pracownicy Zamawiającego |  |  |
| Szkolenie pracowników Zamawia-jącego (minimum 10 osób) Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia pracowników Zamawiającego, tak aby mogli oni samodzielnie prawidłowo prowadzić eksploatację urządzenia. Szkolenie skierowane będzie do kierowców, operatorów i personelu inżynieryjno-technicznego oraz obejmować powinno czynności w zakresie obsługi, napraw i konserwacji urządzenia. Szkolenie odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego w wymiarze niezbędnym dla prowadzenia prawidłowej eksploatacji urządzenia. |  |  |

*Wykonawca wypełnia rubrykę „Parametry oferowane” i „Oferowane przez Wykonawcę”

Wraz z wypełnieniem Formularza nr 5 do IDW, Wykonawca przedstawi aktualny folder (Kartę katalogową lub DTR) przedstawiający parametry techniczne bazowej zamiatarki chodnikowej wraz z osprzętem.

………………………………………………………………………………..

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

………………………………

miejscowość, data