###### Formularz nr  4 do SIWZ

WYKAZ SPRZĘTU NIEZBĘDNEGO DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

| L.p. | Wymaganie | TAK/NIE | Własny, wydzierżawiony lub forma dysponowania (nazwa właściciela) |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa urządzenia |  |
| Napęd główny i pomocniczy: |
| 1. | silniki wysokoprężny o mocy minimum 45 kW, gwarantujący spełnienie unijnych norm emisji spalin przynajmniej na poziomie EU Stage III A. |  |  |
| 2. | zbiornik paliwa o pojemności umożliwiającej nieprzerwaną pracę przez minimum 30 h. |  |  |
| 3. | wyrzut spalin umożliwiający podpięcie do odciągu miejscowego. |  |  |
| 4. | pulpit sterowniczy z kompletnym sterowaniem przesiewaczem i kontrolą pracy głównego silnika |  |  |
| 5. | zabezpieczenie silnika umożliwiające wyłączenie silnika przy jego przeciążeniu, |  |  |
| 6. | optyczna informacja o krytycznych stanach pracy maszyny, |  |  |
| 7. | masa własna urządzenia gotowego do pracy max 20 Mg, |  |  |
| 8. | długość maksymalna urządzenia przygotowanego do transportu 12000 mm, a szerokość maksymalna 2600 mm. |  |  |
| 9. | napęd hydrauliczny podzespołów urządzenia. |  |  |
| Podwozie |
| 1. | przystosowane do holowania przy pomocy ciągnika lub samochodu po drogach publicznych (posiadające dopuszczenie do ruchu) lub transportowane przy pomocy samochodu typu hakowiec. |  |  |
| 2. | W przypadku przystosowania do holowania przy pomocy ciągnika lub samochodu: |
| - | wykonane jako przyczepa na osi min. tandemowej |  |  |
| - | wyposażone w układ hamulcowy z system ABS oraz oświetlenie drogowe, |  |  |
| - | wyposażone w specjalny uchwyt umieszczony na końcu dyszla pociągowego, umożliwiający jego przesuwanie przy pomocy ładowarki. |  |  |
| Zasobnik przesiewacza: |
| 1. | pojemność minimum 5,0 m3, |  |  |
| 2. | wysokość zasypywania maks. 2900 mm |  |  |
| 3. | wolna długość wrzutowa min. 3700mm |  |  |
| 4. | szerokość wrzutowa 1.500-1.800 mm |  |  |
| 5. | przenośnik w zasobniku szerokość 1.000-1.300 mm |  |  |
| 6. | na dnie zasobnika ułożony przenośnik odbierający z napędem hydraulicznym, |  |  |
| 7. | burty zasobnika z materiału trudnościeralnego, |  |  |
| 8. | wewnętrzna strona zasobnika zabezpieczona blachą z materiału trudnościeralnego, odpornego na agresywne odpady biodegradowalne, |  |  |
| 9. | taśmociąg zasobnika odporny na agresywne środowisko odpadów biodegradowalnych ze regulacją prędkości podawania odpadów do bębna przesiewającego |  |  |
| Bęben sita: |
| 1. | wymiary: |
|  | średnica bębna min 1.800 mm |  |  |
|  | długość bębna 4.500-5.500mm |  |  |
|  | powierzchnia sita przynajmniej 22 – 27 m² |  |  |
|  | efektywna powierzchnia sita przynajmniej 21 – 26 m² |  |  |
| 2. | sito bębnowe ułożone na rolkach wyłożonych materiałem trudnościeralnym |  |  |
| 3. | czyszczenie powierzchni sita przy pomocy specjalnej szczotki walcowej o dużej średnicy min. 650 mm, |  |  |
| 4. | szczotka oczyszczana przy pomocy zbieraka, |  |  |
| 5. | prędkość obrotów bębna sita regulowana, |  |  |
| 6. | jedno sito o oczkach w kształcie kwadratu lub koła i wielkości oczka 20mm, gr. ścianki sita min. 8 mm, |  |  |
| 7. | drugie sito o oczkach w kształcie kwadratu lub koła i wielkości oczka 80-100 mm, grubość ścianki sita min. 8mm, |  |  |
| Napęd bębna przesiewającego: |
| 1. | długość całkowita do 5000 mm, |  |  |
| 2. | szerokość minimum 1000 mm, |  |  |
| 3. | taśma gładka, |  |  |
| 4. | napęd taśmy silnikiem hydraulicznym, |  |  |
| 5. | regulacja prędkości posuwu taśmy, |  |  |
| 6. | taśma przenośnika kwasoodporna. |  |  |
| Przenośnik odbierający frakcję podsitową: |
| 1. | długość całkowita do 5.000mm, |  |  |
| 2. | szerokość 800-1000mm, |  |  |
| 3. | taśma wyposażona w zbieraki |  |  |
| 4. | napęd taśmy silnikiem hydraulicznym, |  |  |
| 5. | regulacja prędkości posuwu taśmy, |  |  |
| 6. | hydrauliczne rozkładanie, składanie oraz ustawienie nachylenia taśmy |  |  |
| 7. | wysokość zrzutu regulowana bezstopniowo max. 3.200 mm. |  |  |
| Przenośnik poprzeczny frakcji podsitowej |
| 1. | bezstopniowa regulacja prędkości posuwu taśmy, |  |  |
| 2. | wykonanie: przenośnik gumowy hydraulicznie składany i rozkładany |  |  |
| 3. | bezstopniowe, hydrauliczne ustawienie nachylenia przenośnika, |  |  |
| 4. | długość całkowita do 5.000 mm |  |  |
| 5. | szerokość przenośnika 800-1000 mm |  |  |
| 6. | taśma ze zbierakami, |  |  |
| 7. | napęd taśmy hydrauliczny |  |  |
| 8. | wysokość zrzutu regulowana bezstopniowo max. 4 000 mm |  |  |
| Wymagane dokumenty i świadectwa (w języku polskim) do przekazania wraz z przesiewaczem bębnowym |
| 1. | świadectwo zgodności CE |  |  |
| 2. | instrukcja obsługi |  |  |
| Pozostałe wymagania: |
| 1. | taśmy wszystkich przenośników kwasoodporne |  |  |
| 2. | wydajność (w zależności od materiału): min. 110 m 3/h, |  |  |
| 3. | licznik motogodzin, |  |  |
| 4. | zcentralizowany układ smarowania, |  |  |
| Wymagania dodatkowe: |
| 1. | Dokumentacja techniczna maszyny oraz inne dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji dostarczonej maszyny w języku polskim |  |  |
| 2. | Przeprowadzenie szkolenia z obsługi maszyny przed jej przekazaniem do użytkowania |  |  |
| 3. | Łatwa wymiana segmentów sitowych w celu zmiany wielkości oczek sita |  |  |

.........................................                                                                             ...................................................................

( miejscowość, data  )		( podpisy i pieczątki osób                        upoważnionych do podpisania oferty )